HISTORIE  ELEKTRONICKÉHO

OZVUČENÍ  Děčínských chrámů

Povýšení svatého Kříže

Ozvučení chrámové prostory Povýšení sv. Kříže spadá do roku 1978, kdy po odchodu dlouholetých kněží prof. Joklíka a dr. Danišoviče nastoupil nový kněz P.Benno Rȍssler, předtím působící v Jílovém. V době jeho nástupu ještě nebyl zřízen oltář čelem k lidu a bohoslužba se odehrávala výhradně od Hlavního oltáře. Následoval požadavek duchovního správce na alespoň částečné ozvučení. V roce 1973 postavil podle návodu časopisu Hudba a zvuk varhaník Jan Záhora nový nf zesilovač s názvem TRANSIWATT 100/G se sinusovým výkonem 100 W a se třemi vstupy pro mikrofony, pro potřeby zpěvu žalmů u varhan na kůru. Ten byl nyní přesunut k oltáři. Dynamický mikrofon AMD201 s impedancí 200Ώ (s vyřazeným převodním trafem), byl umístěn vlevo od svatostánku Hlavního oltáře, vlastní zesilovač byl umístěn v levé lavici pro ministranty u vchodu do sakristie. Výstup 5Ώ byl dvojdrátem „ranžír“ 0,75 mm veden na kazatelnu, kde byla umístěna nově vyrobená reproduktorová skříň s obsahem 80 litrů a spočítaným příkonem 100 W.

Transiwatt 100/G z roku 1973. Výrobce Jan Záhora.

Tento stav trval až do r. 1990, resp. do příchodu P.Pavla Jančíka.

Jak je uvedeno v popisu rozhlasového zařízení pro kostel sv. Václava a Blažeje, podařilo se v té době zakoupit ve výprodeji 2 ks nf zesilovače Tesla AZK052, jehož jeden kus byl připojen v chrámu Povýšení sv. Kříže. Zřízení se ujal pan Záhora. Tím se TRANSIWATT 100/G stal bezpředmětným a byl spolu s velkou reprobednou přesunut zpět na kůr. NF zesilovač Tesla AZK052 byl umístěn v sakristii chrámu na nově vybudované komodě s nově instalovanou síťovou zásuvkou (zajímavostí je, že vysekání „šlicu“ pro kabel provedla tehdy desetiletá holčina Veronika Záhorová).

Přímý vstup mikro na impedanci 200 Ω je v délce 10m veden k ambonu, druhý mikrofon s vedením 14m je zdvojen s impedancí 126 Ohm a je umístěn přímo na obětním stole. Další mikrofon je umístěn na stojanu vyrobeném ze staré stojací lampy, u saedes. Tyto dva mikrofony typu UDM600 se stojany byly zakoupeny Farním úřadem, třetí byl původní AMD 201. Oltářní mikrofonní stojánek (a další příslušenství) vyrobil zámečník pan Max z Vávrovic u Opavy, který byl jedním z nejbližších spolupracovníků patera Jančíka.

Výstup je nově proveden dvojlinkou typu U - pro chrámovou loď je použita impedance 16 Ω, pro kůr impedance 4 Ohm. a pro monitor v sakristii je připojen 100V výstup s regulací. K tomuto účelu byly vyrobeny 4 ks malých reprobedýnek (foto) o rozměrech 40x29x15 cm s osazením reproduktorů různých značek tak, jak se je podařilo posbírat ze starých rádií a televizí. Reproboxy byly smontovány v garáži na zahradě farní budovy a na jejich výrobě se podílel i Jan Záhora ml. Potažení brokátem provedla Lenka Záhorová. Rozmístění bylo souměrné na pilířích chrámové lodi.

Podomácku vyrobený reprobox v r. 1991 s impedancí 4Ω, celkem postaveny 4 ks.

Naprosto zcela zásadní se stal slavnostní den 14. září L.P. 1991, který souvisí i  s chrámovým rozhlasem. Do děčínské Farnosti poprvé zavítali otec biskup Josef Koukl, členové rodu Thun-Hohenstein, jako bývalí majitelé děčínského panství, čelní představitelé města Děčína, zahraniční kněží, pěvecký sbor a orchestr a novináři, včetně televizního štábu RTD. V tento slavnostní den proběhla pontifikální mše svatá ku příležitosti 300 let položení a posvěcení základního kamene chrámu, 200 let od vzniku chrámových fresek mistra Kramolína a 100 let od stavby a svěcení varhan Rieger, Opus 315. Zároveň byly toho dne podepsány Deklarační listiny o společném užívání chrámu mezi Církví a Městem Děčín.

Pater Jančík požádal rodinu Záhorovu o zajištění ozvučení nejen chrámu, ale i prostranství v Křížové ulici. Zároveň měla být možnost pořízení audionahrávek pro předem blíže nespecifikovaný počet zařízení. Předně musel být obstarán kvalitní mixážní pult, do kterého byly svedeny všechny mikrofony a ten byl propojen s výkonovými zesilovači. Mixážní pult, výrobek Tesla Bratislava a kvalitní mikrofony pomohl sehnat farník Ladislav Vacek. Mikrofony Unitra od přátel, mixpult byl „zapůjčen“ z bývalého Svazarmu (již nikdo po této slavnosti se po tomto zařízení nesháněl, stále se nachází v garáži pana varhaníka).

Mixážní pult EPP 102 Tesla Bratislava

Pro tento účel bylo nutno vyrobit propojovací kabely s příslušnými koncovkami DIN, aby byl zachován sled signálů. Výstup mixážního pultu byl vyveden jak do nf zesilovače AZK052, tak do Transiwattu 100/G a dále zde byl připojen nahrávací kotoučový magnetofon B400 a magnetofonové „dvojče“ Grundig. Vně chrámu bylo ozvučení dvěmi zapůjčenými reproboxy. Celá ozvučovací souprava byla umístěna v krátké lavici u levého bočního oltáře a skvěle ji obsluhoval dříve zmíněný pan Vacek. Vše dopadlo znamenitě a bez poruch a dodnes existují jak audio, tak video záznamy televizní společnosti RTD, včetně fotografií.

Za zmínku stojí i odborné naaranžování květinovou výzdobou a dekoračními látkami bočních oltářů, zejména levého k této slavnosti, které provedla paní Lenka Záhorová.

Otec, syn a zesilovač TRANSIWATT 100/G u varhan

Po odchodu patera Jančíka na nové působiště a s příchodem jeho nástupce patera Pavla Procházky, bylo toto ozvučení v provozu až do roku 1998. V tomto roce Farní úřad vyhlásil sbírku na nové ozvučovaní zařízení chrámu Povýšení sv. Kříže na základě nabídky dvou subjektů, které pak následně provedly montáž nového rozhlasového zařízení. Dodány byly díly sestávající z nf zesilovače typu MISON AC90, 3 ks mikrofonů SHURE BG1.1 a 8 ks (podomácku) vyrobených reproskříněk s impedancí 8Ω a čelním tlumícím molitanem. Repro byly souměrně umístěny chrámové lodi po obou stranách, totéž bylo symetricky i na kůru.

MISON AC 90

Celková faktura za dodávku a práce činila 36000,- Kč. Nebyl však zhotoviteli dodán předávací protokol s technickými parametry, na což bylo vedení farnosti panem varhaníkem důrazně upozorněno.

V roce 2006-7 došlo k uzavření chrámu z důvodu generální rekonstrukce elektroinstalace firmou Bezděk. Rozhlasové zařízení bylo dočasně demontováno a po ukončení elektroprací byla ve spolupráci s nově příchozím duchovním správcem P.Mgr. Ing. Antonínem Sedlákem v pozměněné koncepci nainstalováno zpět. Zesilovač MISON AC90 byl nově umístěn do ambonu, vyměněny všechny tři symetrické mikrofonní šňůry za nové, připojen 100V monitor a celý systém byl pomocí tónového generátoru BM344, nf milivoltmetru a měřiče impedance DMM2800, nastaven. Mikrofonní větve byly zvoleny:

1). ambon

2). saedes

3). obětní stůl

4). kůr

Všechny čtyři mikrofonní větve byly vyváženy a nastaveny jejich úrovně s limitací. Reproduktorové větve musely být rozpleteny a sérioparalelním spojením nastaveny na jmenovitou impedanci 8Ώ (paralelní spojení dvou kmenových16Ώ větví). Monitor 100V byl umístěn též do ambonu. Odstraněn byl reproduktor na pilíři před saedes, neboť způsoboval  akustickou kladnou zpětnou vazbu.

Na všechny úkony pater Sedlák pečlivě dozíral a trval i na vypracování Protokolu o měření, což obdržel. Původní AZK052 byl přemístěn na kůr a třetí zesilovač tohoto typu tvoří rezervu dílů v sakristii u sv. Václava a Blažeje.

Obrazové dokumentační přílohy:

Oltářní mikrofon SHURE BG1.1                                         Detail repro v chrámové lodi

Repro na kůru                                                   Mikrofony UDM600 u varhan

AZK052 na kůru v r. 2003 a v r. 2020

V roce 2020 docházelo k již masivnímu rozpadání molitanové tlumící hmoty na  reproskříňkách, která musela být nahrazena novou průzvučnou krytinou. K rozpadu molitanu v takovémto rozsahu mohlo přispět každoroční chemické plynování chrámové prostory proti červotoči a dřevomorce. Pan děkan Kuba při svých cestách v okolních farnostech si všímal tamních ozvučení a pozeptal se pánů kolegů v Kristu i pana Generálního sekretáře ČBK Stanislava Přibyla, kdo provádí a zřizuje nová ozvučovací zařízení pro kostely. Otec Přibyl dal kontakt na osvědčeného a jím ověřeného dodavatele.

Dne 13.5.2020 navštívil chrám Povýšení sv. Kříže v Děčíně zvukový mistr Mgr. Petr Šoltys, podnikající pod obchodním názvem Ozvuk-Petr Šoltys, aby provedl předběžný průzkum chrámové prostory pro nové ozvučení.

Za investora se schůzky zúčastnil RD Mgr. Tomáš Kuba, vlastníka chrámu zastupovala paní Štěpánka Špačková z MM Děčín a Památkový odbor MM paní Irena Klepalová. Přítomen byl i varhaník Farnosti Jan Záhora st.

Byl prohlédnut stávající akustický systém – mikrofony Shure, nf zesilovač AC90 a všechny elektroakustické zářiče jak v chrámové lodi, tak na kůru, včetně jejich drátových rozvodů a připojení.

Konstatována zastaralost akustických měničů (reproduktorů), jejich nevhodná všesměrová vyzařovací charakteristika a v neposlední řadě i jejich neprofesionální (amatérská) výroba, spadající do roku 1998.

Přítomným byl panem Šoltysem demonstrován aktivní reprosloup a kvalitní mikrofon, kdy kvalita a srozumitelnost předčila všechna očekávání v porovnání ke stávajícímu systému.

Po nezbytném schvalovacím procesu (návrh-nabídka, stanovisko Biskupství, stanovisko odd. Památkové péče a vlastníka objektu – Statutárního města Děčín), byl přijat tento záměr:

- Bude dodán nový nf zesilovač, jeho umístění bude v ambonu (na stávajícím místě). Vstupní a výstupní vodiče budou zvoleny takové délky, aby bylo možno s ambonem manipulovat v rozmezí cca +/- 3metry.

- Nově budou dodány mikrofony s fantomovým napájením na tzv. „husím krku“ pro obětní stůl a ambon, které budou přišroubovány. Mikrofon pro saedes bude na stávajícím stojanu s upravenou redukcí.

- Stojan u ambonu i stojánek na obětním stole budou zrušeny.

- Stávající nf zesilovač Mison AC90 bude přesunut na kůr, kde nahradí zastaralý nf zesilovač Tesla. Připojen bude ke stávajícím reprobednám, případně k demontovaným reproskříňkám (2+2 ks) s lepším prostorovým maskováním.

- Všechny stávající 8 Ω repsoskříňky v chrámové lodi budou sejmuty a uskladněny.

- Symetricky budou umístěny dva nové zářiče v pilíři před lavicemi s přesahem cca 5 cm, další dva zářiče budou umístěny v místě stávajících středních.

- Zadní reprozářiče nebudou realizovány pro jejich nadbytečnost (ověřeno měřením).

- Pro ozvučení kůru bude zřízen pouze jeden reprozářič na levé straně.

- Barevné provedení bude sladěno podle požadavků paní památkářky.

- „ -

26. srpna 2020 se do chrámu dostavil realizační tým pod vedením pana Šoltyse, aby provedli rekonstrukci ozvučení. Děkanství, na základě pověření, zastupuje pan Záhora st. Firma Ozvuk, na základě referencí z jiných Farností (naposledy Horní Police) provedla dodávku nového digitálního ozvučovacího zařízení RETUX digital, s výstupním výkonem 200 W. Odborná činnost trvala 7 hodin, kdy nejprve bylo demontováno stávající ozvučovaní zařízení z roku 1998, sestávajíci z nf zesilovače Mison, 8 ks reproskříněk a 3 ks dynamických mikrofonů.

Zesilovač Retux byl umístěn opět do ambonu, nové mikrofony s fantomovým napájením byly umístěny na obětním stole, ambonu a saedes, které sice není zřízeno, ale pro návštěvu pana biskupa či jiných církevních hodnostářů je technicky provozně připraveno.

Digitální výstup pracuje s hladinou 100V do pěti reprosloupů a aktivním napájením a regulací charakteristik, kdy čtyři jsou symetricky rozmístěné v chrámové lodi a jeden je umístěn na kůru vlevo. Reprosloupy byly pro Děčín vyrobeny na zakázku (barevný odstín, velikost) podle požadavku odboru Památkové péče a Památkového stavebního úřadu.

Po montáži bylo firmou Ozvuk provedeno testování, zařízení přebíral místní varhaník p. Záhora. Stávající nf zesilovač AZK052 s příslušenstvím (reprobox, mikrofon se stojanem) byl umístěn v kapli Panny Marie. Nf zesilovač Mison byl přesunut na kůr, včetně mikrofonu Shure BG 1.1. a slouží pro předzpěvy mešních Žalmů a ostatních duchovních Ordinárií, Proprií a Litanií.

Nový digitální zesilovač Retux 26.08.2020

Levý a pravý zadní reprosloup

Levý a pravý přední reprosloup

Ambonový a oltářní mikrofon s fantomovým napájením

Přípoj pro stojanový mikrofon                                  Mikrofon pro saedes

Aktivní reprosloup na kůru

Celé dílo při přejímce nevykazovalo vady, je hrazeno z finančních prostředků Farnosti a vztahuje se na něj zákonná záruka.

Digitální procesor dokáže sám vyhodnotit naplnění chrámové prostory osobami, aby sám přizpůsobil úroveň nastavení hlasitosti. Snímek demonstruje údaj na displeji „málo lidí“.

Zaplať Pán Bůh za toto dílo, smyslem tohoto příspěvku bylo přiblížení historie ozvučení chrámové prostory Povýšení svatého Kříže a její vývoj.

Jan Záhora st., regenschori A.D.2020